Especificaciones técnicas d computadoras

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Computadoras De Escritorio |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Procesador Intel® Core™2 Duo E4500 o Equivalente |
| Velocidad procesador | (2.2GHz) |
| Generales |
| Dispositivos Óptico | Súper Multi DVD±RW Drive con soporte para doble capa |
| Audio | Integrado |
| Speaker | Estándar (Especificar) |
| Interface - frontal | 1 USB2.0, salida para audífonos, |
| Interface - trasera | 4 USB (2.0), 2 PS/2, VGA, Red, Entrada y salida de estéreo (posterior) y salida de estéreo (frontal) |
| Ranuras de expansión | 2 PCI de altura completa |
| Teclado y Mouse |
| Teclado | Teclado En Español Compatible Con Windows |
| Mouse | Óptico |
| Memoria |
| Memoria RAM Instalada | 2 GB |
| Tipo | Dual Channel DDR2 SDRAM at 533MHZ (2x1GB) |
| Capacidad de expansión | 2 GB |
| Conectividad |
| Tarjeta de Red | 10/100 Base T |
| 54K PCI Data Fax MODEM | Integrado |
| Discos Duros |
| Cantidad | 1 |
| Total Almacenamiento Instalado | 200GB |
| Velocidad de rotación | 5,400 RPM |
| Monitor y Tarjeta Grafica |
| Tipo de Monitor | LCD TFT/WXGA |
| Tamaño en pulgadas | 19" |
| Tarjeta de Video | PCIe 128 MB |
| Sistema Operativo Incluido |
| Sistema Operativo pre instalado | Windows Vista Home Premium Original |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computadora Portátil |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Procesador |
| Tipo de Procesador | Intel Core 2 Duo T5450 (o equivalente) |
| Velocidad procesador | (1.67 GHZ, 2MB Cache) |
| Generales |
| Dispositivos Óptico | Súper Multi DVD±RW Drive con soporte para doble capa |
| Audio | Integrado |
| Speaker | Estándar (Especificar) |
| Puertos Externos | 3 USB 2.0, 1 VGA, 1 RJ-45 (LAN); 1 Salida para Audífonos, 1 Entrada de micrófono, 1 TV-Out (S-Video) |
| Teclado y Mouse |
| Teclado | Teclado En Español 101 teclas compatibles con Windows |
| Mouse | Touch Pad con boton para Activar/desactivar y área Scroll vertical/horizontal |
| Memoria |
| Memoria RAM Instalada | 2 GB |
| Tipo | Dual Channel DDR2 SDRAM at 533MHZ (2x1GB) |
| Capacidad de expansión | 4 GB |
| Conectividad |
| LAN Ethernet 10/100 | Incluida en PC |
| Tarjeta de red inalámbrica | Inalámbrica 802.11 b/g |
| 54K PCI Data Fax MODEM | Integrado |
| Discos Duros |
| Cantidad | 1 |
| Total Almacenamiento Instalado | 160GB |
| Velocidad de rotación | 5,400 RPM |
| Monitor y Tarjeta Grafica |
| Tipo de Monitor | LCD TFT/WXGA |
| Tamaño en pulgadas | 14.1" |
| Tarjeta de Video | Integrada |
| Resolución | 1024x768 |
| Sistema Operativo Incluido |
| Sistema Operativo pre instalado | Windows Vista Home Premium Original |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Impresoras Laser A Color |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Velocidad de Impresión |
| Modo normal, negro, carta | Hasta 12 ppm |
| Modo normal, color, carta | Hasta 8 ppm |
| Modo óptimo, negro, carta | Hasta 12 ppm |
| Resolución de impresión Generales |
| Modo resolución de impresión óptimo, negro | Hasta 600 x 600 dpi |
| Modo resolución de impresión óptimo, color | Hasta 600 x 600 dpi |
| Uso de Papel |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 125 hojas |
| Capacidad de salida total | Hasta 125 hojas |
| Ciclo de trabajo | Hasta 25000 páginas |
| Volumen recomendado de páginas por mes | 250 a 1000 páginas por mes |
| Tipos de materiales de impresión | Papel (bond, folleto, color, brilloso, membretado, fotográfico, común, pre-impreso, pre-perforado, reciclado, resistente), transparencias, etiquetas, sobres, cartulinas |
| Tipo de Papel | Impresión para papel tamaño carta, oficio, legal y sobres. |
| Cartuchos |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 negro, 1 cian, 1 magenta, 1 amarillo) |
| Colores de cartuchos de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Toner | incluido 1de cada tipo como mínimo |
| Conectividad |
| Conectividad estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad |
| Memoria |
| Memoria estándar | 16 MB |
| Memoria máxima | 16 MB |
| Requerimientos del Sistema |
| Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows XP ® , WindowsVista ®. |
| General |
| Cables En Caja | Sí, 1 cable USB |
| Voltaje | 110 V |
| Garantías | 12 meses como mínimo |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escáner Digital Con Alimentador Automático |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Generales |
| Alimentador Automático | Escaneo de hasta 50 páginas sin intervención manual con unidad automática de documentos multi-página |
| Tipo de Escaneo | Cama Plana |
| Escaneado color | Sí |
| Tamaño máximo de escaneado | 21,6 x 35,6 cm |
| Resolución de Escaneo | 2400 X 2400 dpi |
| Resolución de Escaneo Óptica | Hasta 2400 dpi |
| Conectividad | USB de alta velocidad - compatible con especificaciones USB 2.0 |
| Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows XP ® , WindowsVista ®. |
| Voltaje | 110 V |
| Garantías | 12 meses como mínimo |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyector Multimedia (Data Show) |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Generales |
| Brillo | 2000 Lúmenes |
| Resolución | XGA (1024 x 768) |
| Contraste | Típica de 1800:1 |
| Conectividad | Compatible con PC, S-Video, video compuesto, video componente (HDTV). |
| Tamaño de la pantalla | De 30 a 300 pulgadas |
| Zoom | Integrado y corrección keystone vertical automática |
| Lámpara | Sustituible por el usuario y 3,000 horas |
| Compatibilidad de Video | HDTV, NTSC. |
| Conectores | Alimentación: zócalo de entrada de alimentación de CA Entrada de computadora: una D-sub para señales de entrada analógicas/de componentes, HDTV Entrada de video:una RCA de video compuesto y una S-Video |
| Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows XP ® , WindowsVista ®. |
| Voltaje | 110 V |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Access Point Gíreles |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas Mínimas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Generales |
| Tipo de Dispositivo | Punto de Acceso Inalámbrico |
| Factor de Forma | Externo |
| Tecnología de Conectividad | Inalambrico |
| Cable(s) / Tipo de medio soportado : | Cable Ethernet 100Base-TX |
| Velocidad de transferencia de datos : | 54 Mbps |
| Protocolo de interconexión de datos : | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Red / Protocolo de transporte : | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/NetBIOS |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED |
| Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows XP ® , WindowsVista ®. |
| Voltaje | 110 V |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Tarjetas de Red Inalámbricas PCI |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas Mínimas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Generales |
| Tipo de Interfaz (Bus) | PCI |
| Factor de forma | Tarjeta de inserción |
| Revisión de especificación PCI | PCI 2.2, PCI 2.3 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Antena | Externa Desmontable |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Velocidad de transferencia de datos | 54 Mbps |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/NetBIOS |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED |
| Compatibilidad Sistemas Operativos | Windows XP ® , WindowsVista ®. |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |

| Cantidad | Articulo | Precio Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | UPS Con Regulador de Voltaje |  |  |
| Características | Especificaciones Técnicas Mínimas |
| Marca | Especificar |
| Modelo | Especificar |
| Generales |
| Voltaje | 110 V |
| Capacidad | 500 VA |
| Respaldo de Batería | Hasta 17 minutos |
| Tipo/cant. de tomas de corriente soportadas por el UPS | 6 receptáculos de salida NEMA 5-15R en total: |
|  |  3 tomas de corriente de UPS designadas que soporten baterías y supresión de sobre tensión |
|  |  3 tomas de corriente brindando sólo supresión de sobre tensión. |
| Regulador de Voltaje | Incluido |
|  | Apagado Inteligente de los Equipos |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Entrega | La entrega de los equipos, no debe superar los 20 días Hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. |